Alfa 164 - Fehlercodes der Klimaanlage bis 12/1992

Auch wenn die Klimaautomatik der ersten 164er schon etwas älter ist, handelt es sich doch um ein ziemlich komplexes System. Damit auch ohne entsprechende Computer eine Diagnose möglich ist, wurde das System mit einem Selbsttest-Programm ausgestattet.

Die Bedieneinheit der Klimaautomatik

Um das Selbsttest-Programm zu starten, sind bei eingeschalteter Zündung, die Tasten "Auto" ("A") und die "fünfte" Taste ("B") rechts davon gleichzeitig zu drücken. Dann nacheinander - erst die Taste "Auto" ("A") - wieder loslassen. Das Selbsttest-Programm wird gestartet - alle Lampen im Bediente leuchten für 20 Sekunden auf. Dabei werden alle Fehlfunktionen festgestellt - auf dem Display wird die Anzahl dargestellt. 

Nun wird Taste ("B") mehrmals gedrückt um die entsprechende Fehlfunktion herauszufinden. Bei jeder Betätigung dieser Taste, wird ein anderer Code angezeigt. Anhand des Codes und der unten stehenden Tabelle kann die Art der Fehlfunktion und die betreffende Baugruppe identifiziert werden. Der Fehlercode besteht aus einer Ziffer und einem Buchstaben - die Ziffer zeigt die Baugruppe, der Buchstabe die Art der Fehlfunktion. Nach Abschluss des Selbsttests, die Klimaautomatik durch drücken der Taste ("B") wieder in den normalen Betriebsstatus bringen.

Diese Tasten müssen betätigt werden....

Fehlercodes

| Code | Fehlfunktion |
| --- | --- |
| 1U | nicht geschlossener Stromkreis am Innenraum-Temperatursensor |
| 1C | Kurzschluß im Stromkreis des Innenraum-Temperatursensor |
| 2U | nicht geschlossener Stromkreis am Außenluft-Temperatursensor |
| 2C | Kurzschluß im Stromkreis des Außenluft -Temperatursensor |
| 3U | nicht geschlossener Stromkreis am Luftmischer-Temperatursensor |
| 3C | Kurzschluß im Stromkreis des Luftmischer -Temperatursensor |
| 5U | nicht geschlossener Stromkreis an der Luftmischung/ Stellmotor |
| 5C | Kurzschluß im Stromkreis der Luftmischung/ Stellmotor |
| 6U | nicht geschlossener Stromkreis an der Luftverteilung/ Stellmotor |
| 6C | Kurzschluß im Stromkreis der Luftverteilung/ Stellmotor |
| 7U | nicht geschlossener Stromkreis an der Umluftsteuerung/ Stellmotor |
| 7C | Kurzschluß im Stromkreis der Umluftsteuerung/ Stellmotor |
| 8U | nicht geschlossener Stromkreis bzw. Kurzschluß zwischen Schalteinheit (Lüftergeschwindigkeit) und elektrischem Ventilator/ Lüftung |
| 8C | Fehlerhafte bzw. defekte Schalteinheit (Lüftergeschwindigkeit) bzw. Kurzschluß zwischen zwischen Schalteinheit (Lüftergeschwindigkeit) und Kontrolleinheit für Klimaautomatik. |
| EU | Fehlerhafte bzw. defekte Kontrolleinheit für die Klimaautomatik - Kontrolleinheit Q21 ersetzen. |