Alfa 164 - Fehlercodes der Klimaanlage ab 12/1992

War es beim "alten" 164 noch recht einfach die Fehlercodes auzulesen, ist es bei den neueren Super- und FL-Typen schon etwas kopmplizierter. 
Aber auch hier ist möglich, ohne externe Hilfsmittel, über die elektronische Kontrolleinheit der Klimaanlage (ECU) ein Selbsttestprogramm zum Auslesen der Fehlercodes zu starten.

Die Bedieneinheit der Klimaautomatik bei Super- und FL-Typen

Um das Selbsttest-Programm zu starten, muß der Motor gestartet werden. Die Standlichtschaltung muß ausgeschaltet sein. 
Wichtig: Während der nun folgenden Testprozedur darf der Motor nicht ausgeschaltet und die angegeben Reihenfolge der Tastenkombination muß eingehalten werden! 
Nun müssen folgende Tasten auf der Bedieneinheit gedrückt werden: 
- "AUTO" (A) 
- Umluft (B) 
- Luftverteilungsknopf (C) 
- OFF (D) 

Anschließend 60 Sekunden warten und das Standlicht mit Schalter (E) einschalten. 

Weiter geht es mit folgenden Tasten: 

- OFF (D) 
- Ventilatorgeschwindigkeit (F) - bis ca. 15 Digits auf dem Display 
- heizbare Heckscheibe (G) 
- Nebellampen (H) 
- Nebelschlußleuchte/n (I) 

Jetzt wieder 60 Sekunden warten und dann den Motor abstellen - Zündung eingeschaltet lassen. 

Der Selbstdiagnosetest wird nun mit folgenden Tastenkombinationen aktiviert: 

Die Tasten für Luftverteilung (C) und heizbare Heckscheibe (G) gleichzeitig drücken und dann nacheinander, zuerst die Taste (C) und die Taste (G), wieder loslassen. 

Die Eigendiagnose ist nun aktiviert. Alle Symbole außer Uhrzeit und Außentemperatur werden angezeigt. Sobald alle Symbole und Anzeigen ausgehen, ist der Test abgeschlossen. Auf dem Display werden die vorhandenen Fehlercodes angezeigt. 
Das System kann mehrere Fehler gleichzeitig speichern. Die Fehlermeldungen können nun , durch drücken der der Taste (C), nacheinander abgerufen werden.

Diese Tasten müssen betätigt werden....

Fehlercodes

| Code | Fehlfunktion | Fehlersuche |
| --- | --- | --- |
| -- | keine Fehler gespeichert | -- |
| 0U | nicht geschlossener Stromkreis am Stellmotor für Luftmischung (Warm-/Kaltluft) | Test E |
| 0C | Kurzschluß im Stromkreis des Stellmotors für Luftmischung (Warm-/Kaltluft) | Test E |
| 1C | Kurzschluß an der Steuerung elektromagnetische Kupplung Klimakompressor | Test D |
| 2C | Kurzschluß im Stromkreis der hinteren Nebellampen (Nebelschlußleuchten) | Test O |
| 3C | Kurzschluß im Stromkreis der vorderen Nebellampen | Test N |
| 4U | nicht geschlossener Stromkreis am Stellmotor für Luftverteilung | Test E |
| 4C | Kurzschluß im Stromkreis des Stellmotors für Luftverteilung | Test E |
| 5U | nicht geschlossener Stromkreis am Realis für "Defrosten" | Test P |
| 5C | Kurzschluß im Stromkreis des Relais für "Defrosten" | Test P |
| 6U | nicht geschlossener Stromkreis am Motor des Innentemperatursensors | Test G |
| 6C | Kurzschluß im Stromkreis am Motor des Innenraumtemperatursensors | Test G |
| 7U | nicht geschlossener Stromkreis am Innenraumtemperatursensors | Test G |
| 7C | Kurzschluß im Stromkreis des Innenraumtemperatursensors | Test G |
| 8U | nicht geschlossener Stromkreis des Außentemperatursensors | Test H |
| 8C | Kurzschluß im Stromkreis des Außentemperatursensors | Test H |
| 9U | nicht geschlossener Stromkreis des Luftmischsensors | Test I |
| 9C | Kurzschluß im Stromkreis des Luftmischsensors | Test I |
| cU | nicht geschlossener Stromkreis an der Umluftstellung | Test F |
| cC | Kurzschluß im Stromkreis der Umluftstellung | Test F |
| dU | nicht geschlossener Stromkreis des Ventilatormotors | Test C |
| dC | Kurzschluß im Stromkreis des Ventilatormotors | Test C |

Sollte die Bedieneinheit und das Display während des Eigendiagnose-Tests dunkel bleiben, die Strom- und Masseversorgung prüfen. Beschreibung der Fehlersuche: Test C: Prüfen der Strom- und Masseverbingung des Ventilatormotors, bzw. den Vorwiederstand prüfen. Test D: Mechanische Funktion der elektromgnetischen Kupplung am Kompressor prüfen, Stromversorgung bzw. Relais prüfen. Test E: Überprüfen der Funktionen von Luftverteilungs- und Luftmischungsklappe - entweder Stellmotoren oder deren Verbindungsstecker. Test F: Überprüfen der Funktion von Umluftklappe - entweder Stellmotor oder Verbindungsstecker. Test G: Stromversorgung des Lüfters für Innentemperatursensors (befindet sich in der Dachkonsole vor dem Innenspiegel) und Sensor selbst prüfen Test H: Tachometer und dessen Verbindunsgleitungen (Signale) auf einwandfreie Funktion prüfen, Kabel des Außentemperatursensor (befindet sich im linken Außenspiegel), bzw. Sensor selbst prüfen. Test I: Stromversorgung des Luftmischsensors (befindet direkt auf dem Gehäuse der Heizung/ Lüftung) und Sensor selbst prüfen. Test N: Vordere Nebellampen, Sicherungen, Relais und Stromkreis der Nebellampen prüfen. Test O: Nebelschlußleuchten, Sicherungen, Relais und Stromkreis der Nebelschlußleuchten prüfen. Test P: Heizbare Heckscheibe, Sicherungen, Relais und Stromkreis der heizbaren Heckscheibe, bzw. der Defrosterfunktion und der heizbaren Außenspiegel prüfen. Sobald die vorhandenen Fehler beseitigt sind, müssen diese aus der ECU gelöscht werden. Dazu die Tasten der Luftverteilung (C) und (J) gleichzeitig drücken und dann nacheinander, zuerst die Taste (C) und dann die Taste (G), wieder loslassen. Um eventuell noch vorhandene Fehler zu püfen, die Diagnose erneut durchführen.